## Slide 1
INTRODUÇÃO
Marcelo Ribeiro Vilela Prado(1); Milton Ferreira Moraes(1); David Vilas boas de Campos(2); Carlos Leandro Rodrigues dos Santos(1); Kaynara Fabíola Lima Kavsaki(1); Edwaldo Dias Bocuti(1); Gisele Teixeira Barros(2)
(1)Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Cuiabá - MT: vilelamarcelo@yahoo.com.br
(2)EMBRAPA SOLOS, Rio de Janeiro - RJ
A quantificação da acidez potencial (H+Al) pelo método do acetato de cálcio é morosa e de difícil execução rotineira nos laboratórios de análise de solo. Por isso, vários estados adotam métodos tampões para estimá-la. Entretanto, apesar da simplicidade e praticidade, tais métodos devem ser calibrados regionalmente. O estado de Mato Grosso não tem uma metodologia oficial para esta análise e utiliza equações de outras regiões, podendo acarretar em recomendações equivocadas de corretivos de acidez do solo.
Calibrar e comparar vários métodos tampões para estimar os teores de H+Al nas classes de solos representativas das ecorregiões do estado de Mato Grosso.
OBJETIVOS
MATERIAL E MÉTODOS
RESULTADOS E DISCUSSÃO
CONCLUSÕES
O Mato Grosso foi divido em nove ecorregiões (Fig. 1), baseando-se na geologia, geomorfologia, clima e solo (Maia et al., 2009). Dentro de cada um delas foram amostrados as principais classes de solo considerando variações nos teores de argila, matéria orgânica, bases trocáveis e alumínio (Quaggio et al., 1985).
O SMP pode ser utilizado para estimar o H+Al dos solos do Mato Grosso através da equação H+Al (cmolc dm-3) = 53,105 - 26,54 ln(pH SMP) (R2 = 0,91**). A utilização de equações calibradas para outros estados acarreta em subestimativa da necessidade de calcário.
O método Tampão Santa Maria (TSM) é mais indicado que o Sikora para substituir o SMP nos laboratórios de análise de solos do estado. O TSM apresenta a vantagem de não gerar resíduos poluentes ao meio ambiente.
REFERÊNCIAS
AGRADECIMENTOS
ESTIMATIVA DA ACIDEZ POTENCIAL DOS SOLOS DO ESTADO DE
MATO GROSSO COM BASE EM MÉTODOS TAMPÕES
As análises químicas e granulométricas foram realizadas na Embrapa Solos (RJ). O H+Al por acetato de cálcio 0,5 M a pH 7,0 (Teixeira et al., 2017). Para os tampões: 1) SMP: relação solo:CaCl2:solução (10:25:5) (Raij et al., 2001); 2) TSM: relação solo:CaCl2:solução (10:25:5) (Toledo et al., 2012) e Sikora: relação solo:CaCl2:solução (10:25:10) (Sikora, 2006).
Os dados pareados dos valores de pH dos tampões com os teores de H+Al foram submetidos à análise de variância pelo teste Fisher e em seguida, os pares de dados foram ajustados por meio de regressão.
49 perfis coletados
4 repetições
Total 196 amostras
(0-20 cm)
Tabela 1. Caraterísticas químicas e granulométricas dos solos.
Figura 2. Regressão logaritmizada entre os valores pareados H+Al por ac. cálcio x tampões:
(A) SMP; (B) TSM e (C) Sikora.
(A)
(B)
(C)
O custo dos reagentes por cada análise: SMP - R$ 0,04; TSM - R$ 0,27; Sikora - R$ 0,57. Entretanto, para o SMP há um custo de R$ 0,43 para tratamento especial dos resíduos gerados.
MAIA, S.M.F. et al. Effect of grassland management on soil carbon sequestration in Rondônia and Mato Grosso states, Brazil. Revista Geoderma, v.149, p.84-91, 2009.
QUAGGIO, J. A. et al. Alternative use of the SMP-buffer solution to determine lime requerimento of soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis, v.16, p.245-260, 1985.
RAIJ, B. van. et al. Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. Campinas: Instituto Agronômico, 2001. 285p.
SIKORA, F.J. A buffer that mimics the SMP buffer for determining lime requirement of soil. Soil Science Society America Journal, v.70, p.474-486, 2006.
TEIXEIRA, P.C. et al. Manual de métodos de análise de solos. 3.ed. Brasília: EMBRAPA, 2017. 573p.
TOLEDO, J.A. et al.Tampão Santa Maria (TSM) como alternativa ao tampão SMP para medição da acidez potencial de solos ácidos. Revista Brasileira de Ciências do Solo, v.36, p.427-435, 2012.